РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

КАЛЕВАЛЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  БОРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

44 сессия									                     IV созыв

# РЕШЕНИЕ

от 01 марта 2023 г. 						                    	   №  IV-44-207

Об утверждении  схемы водоснабжения и водоотведения Боровского сельского поселения на период 2023-2033 годов

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

СОВЕТ РЕШИЛ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Боровского сельского поселения на период 2023-2033 годов (прилагается).

- Настоящее Решение опубликовать в источнике официального опубликования нормативных правовых актов Боровского сельского поселения - «Вестник муниципального образования «Боровское сельское поселение».

- Решение вступает в силу со дня его опубликования.

## Председатель Совета

Боровского сельского поселения 						    М.Л. Орехова

## Глава

## Боровского сельского поселения					                 Л.В. Мостайкина

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета Боровского сельского поселения №IV-44-207 от 01.03.2023

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

# БОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПЕРИОД 2023-2033 ГОДОВ

1

Оглавление

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ	14

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	14

    - Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны	14

    - Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	14

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	14

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	15

    - Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды	17

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	17

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения . ……………18

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	18

    - Различные	сценарии	развития	централизованных	систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения…………………19

  - Баланс	водоснабжения  и    потребления  горячей,  питьевой, технической воды	………………………………………………………………………………………………20

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке	20

    - Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения	20

    - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения	21

    - Сведения, о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.22

    - Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	23

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	……………………………………………………………………………………………23

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	24

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения	24

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)  ……………………………………….25

    - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	25

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	25

    - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке	26

    - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	26

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	27

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации…………………………………………………………………………………………….27

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	27

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	…………………………………………………………………………………………….27

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения	28

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения	28

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение	28

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду ………………………………..29

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	29

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	…………………………………………………………………………………………..29

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	29

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	29

    - Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества	29

    - Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует	30

    - Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта	………………………………………………………………………………………..30

    - Сокращение потерь воды при ее транспортировке	30

    - Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации	30

    - Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды         ……………………………………………….30

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	31

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод	31

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	31

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	31

  - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	32

    - Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды	33

    - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	34

    - Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке	34

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	34

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	35

- ВОДООТВЕДЕНИЕ	35

  - Существующее положение в сфере водоотведения поселения	35

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	35

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	35

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	35

    - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	36

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	36

    - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	36

    - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	37

    - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	37

    - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	37

    - Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселения, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	37

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения	38

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения…………………………………….38

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	38

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	38

    - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей       ………………………………………………………………38

  - Прогноз объема сточных вод	39

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	39

    - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	40

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам ………………………………………………………………41

    - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	41

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия         ……………………………..41

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения	41

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показатели развития централизованной системы водоотведения	41

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий …………………………………….42

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	…………………………………………………………………………………………………….42

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения…………………………….42

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	43

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование ……………………………………………………..43

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	43

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	44

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения     ……………………………………..45

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, программа повышения эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	45

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	46

  - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	46

  - Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	47

    - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	47

    - Показатели очистки сточных вод	47

    - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	………………………………………………………………………………………..48

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	48

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	48

Заключение	49

ВВЕДЕНИЕ

Объектом настоящего исследования является система водоснабжения и водоотведения Боровского сельского поселения в составе муниципального образования «Калевальский муниципальный национальный район».

Проектирование систем водоснабжения городских и сельских поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства сельского поселения принята практика составления перспективных схем водоснабжения городских и сельских поселений.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года Боровского сельского поселения, разработана на основании следующих документов:

Федерального закона № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 (с изменениями и дополнениями от 11 июня 2021 года);

Постановления правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013 (с изменениями и дополнениями от 22 мая 2020 года);

генерального плана Боровского сельского поселения.

И в соответствии с требованиями:

«Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 (с изменениями и дополнениями от 22 мая 2020 года).

Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения Боровского сельского поселения.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоснабжения и водоотведения:

станции водоподготовки;

сети водопровода;

очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств федерального, регионального, местного бюджетов и внебюджетных средств (инвестиций).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

# ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование: Схема водоснабжения и водоотведения Боровского сельского поселения на 2023 – 2033 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик): глава Боровского сельского поселения.

Местонахождение проекта: Россия, Республика Карелия Калевальский район п.Боровой цл. Школьная д. 7.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. от 11.06.21); Водный кодекс Российской Федерации;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009г № 22-РМ;

- Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013г (с изменениями и дополнениями от 22 мая 2020 года);

Правила отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 №691.

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2023 г. до 2033 гг.;

увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

Строительство (реконструкция) установки комплексной водоочистки;

Реконструкция водопроводной сети;

Внедрение систем автоматизации и диспетчеризации.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 156 069,43 тыс. руб., в том числе:

156 069,43 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению и водоотведению.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Создание современной коммунальной инфраструктуры п.Боровой.

Повышение	качества	предоставления	коммунальных	услуг потребителям.

Снижение уровня износа объектов водоснабжения;

Улучшение	экологической	ситуации	на	территории Боровского сельского поселения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава Боровского сельского поселения.

# ТЕРМИНОЛОГИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение).

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Естественная убыль воды – потеря (уменьшение массы воды при сохранении ее качества в пределах требований (норм), устанавливаемых нормативными правовыми актами), являющаяся следствие естественного изменения биологических и (или) физико-химических свойств воды.

Инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Качество и безопасность воды – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру.

Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, с помощью средств измерений или расчетным способом.

Неучтенные расходы и потери воды - разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами.

Питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно- бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции.

Подача воды - объем воды, поданный в водопроводную сеть зоны обслуживания от всех источников за расчетный период.

Потери воды из водопроводной сети - совокупность всех видов технологических потерь, естественной убыли, утечек и хищений воды при ее транспортировании, хранении и распределении.

Производственная программа организации - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчетные расходы воды – определенные по действующим методикам с использованием установленных нормативов потребления расходы воды для различных видов водоснабжения.

Реализация воды – объем реализованной абонентам воды по выставленным счетам за водоснабжение за расчетный период.

Система наружного водоснабжения – часть инженерной инфраструктуры - совокупность источников водоснабжения, водозаборных гидротехнических сооружений, водопроводных очистных сооружений, водоводов, регулирующих емкостей, насосных станций, внутриквартальных сетей, обеспечивающих население, общественные, промышленные и прочие предприятия водой.

Скрытые утечки воды – часть утечек воды, не обнаруживаемых при внешнем осмотре водопроводной сети.

Средство измерений (прибор) - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение определенного интервала времени, и разрешенное к использованию для коммерческого учета.

Схема водоснабжения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения на расчетный срок.

Техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения; Транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей.

Утечки воды – самопроизвольное истечение воды из емкостных сооружений и различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности и авариях.

Целевые показатели деятельности организаций:

качество воды;

надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения;

качество обслуживания абонентов; очистки сточных вод;

эффективность использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод);

реализация мероприятий инвестиционной программы;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

# ВОДОСНАБЖЕНИЕ

# Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

# Системы и структуры водоснабжения поселения

# и деление  территорий на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Боровского сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источником централизованного водоснабжения п.Боровой является р. Чирко-Кемь. После ввода в эксплуатацию ВОС в 1986 году вода подавалась насосной первого подъема на блок фильтровальной станции (БФС). На БФС вода осветлялась, хлорировалась, фильтровалась (фильтрующий элемент – кварцевый песок) и поступала в резервуар чистой воды (емкость – 1000 м.куб.) затем насосной второго подъема отправлялась в сети водопровода. В настоящее время все это хозяйство пришло в негодность. Схема изменилась и сейчас вода с насосной первого подъема минуя очистку поступает в резервуар и далее насосом второго подъема в водопроводную сеть к потребителям.

Вода  на выходе со станции водоподготовки не соответствует   требованиям   СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества"

Нарушены показатели по цветности и повышенному содержанию железа.  Остальные показатели в пределах нормы, согласно протоколу лабораторных исследований воды.

В настоящее время на территории сельского поселения централизованные системы водоснабжения развиты хорошо, но за счет давности постройки степень износа составляет от 10 до 80%. В связи с этим техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водопроводные сети частично находятся в аварийном состоянии.

Существующие водопроводные сети выполнены из металла и пластика, имеют диаметр труб от 50 до 200 мм. Общая протяженность сетей 10400 м.

# Описание территорий поселения, не охваченных

# централизованными системами водоснабжения

В Боровском сельском поселении всего 1 населенный пункт – п.Боровой. Часть жилого сектора, основные объекты социального значения, охвачены централизованным водоснабжением. Остальная часть жилого сектора пользуется общественными и частными колодцами, двумя водозаборными скважинами, находящимися в собственности поселения.

# Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного

# и нецентрализованного водоснабжения (территорий,

на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных

и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782

«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: «технологическая зона водоснабжения»

- часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

На территории Боровского СП имеется одна технологическая зона, эксплуатируемая организация – ООО «РОСА».

# Описание результатов технического обследования

# централизованных систем водоснабжения

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является р. Чирко-Кемь, которая расположена на территории Боровского сельского поселения, граничит с п.Боровой.   Отбор проб воды осуществляется из водоразводящей сети перед подачей в распределительную сеть.  Забор проб воды из водоразборных скважин не производится.

На насосной первого подъема установлен насос КМ80-50-200.

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды, оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Здание ФБС 1976 года постройки. Вода с насосной первого подъема, минуя очистку, поступает в резервуар и далее насосом второго подъема подается  в водопроводную сеть.

В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды.

На водозаборе первого подъема установлен насос К80-50-200, который обеспечивает бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме в соответствии с реальным режимом водопотребления.

Насос имеет значительный износ. Необходима замена насоса и установка резервного в целях обеспечения бесперебойной подачи воды в систему.

Категория надежности электроснабжения водозабора принята третья, что допускает перерыв в подаче воды на одни сутки.

Для выполнения оценки энергоэффективности подачи воды, которая рассчитывается по соотношениям удельного расхода электрической энергии, необходимого для подачи установленного объема воды и установленного уровня напора, необходимо выполнить следующие поставленные задачи:

Обосновать выбор объективного критерия для оценки энергоэффективности работы насосов системы водоснабжения и составить рекомендации для определения имеющегося потенциала энергосбережения.

Выполнить анализ фактических режимов работы насосов системы водоснабжения и обобщить имеющуюся информацию об эффективности различных способов управления.

Оценить влияние выбора способа управления насосами и характера распределения нагрузки во времени на определение его оптимальных параметров.

Провести сравнительный анализ энергоэффективности различных способов управления насосами с учетом возможности применения регулируемого привода.

Оценочные показатели энергоэффективности систем водоснабжения

Согласно ГОСТ 33969-2016,  цель оценки энергоэффективности насосной системы - установить фактический уровень ее энергопотребления и определить возможности повышения ее эффективности. Общепринятые показатели ЭФ для систем водоснабжения отсутствуют. Неявно они характеризуются долей потерь товарной воды, количеством расходуемой воды среднестатистическим жителем по нормативам или приборам учета, расходом электроэнергии на подъем или перекачку воды. Тем не менее, этого недостаточно, – необходимо вводить параметры ЭФ для оценки динамики использования электроэнергии во всей системе водоснабжения в комплексе и на ее различных уровнях. Так, повышение коэффициента полезного действия насосного оборудования может не привести к ожидаемому росту ЭФ из-за потерь воды в распределительных сетях, а запланированную экономию электрической энергии легко достичь искусственным снижением подачи воды. Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетевого водопровода. Водопроводные сети на территории п.Боровой в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» являются тупиковыми и закольцованными. Общая протяженность водопроводных сетей на территории сельского поселения составляет около 10,4 км. Данные существующих водопроводных сетей представлены в таблице 1.1.4.Г.

Таблица 1.1.4.Г – Водопроводные сети на территории Боровского СП

| Населенный пункт | Протяженность, м | Материал труб | Диаметр труб, мм | Степень износа, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Боровой | 10400 | металл, пластик | 50-200 | 70 | 1976-1988 |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно проводится ремонт и замена участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим процентом износа заменяются на трубы ПНД.

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче стальных, поэтому операции погрузки- выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Д) Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении и анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственных надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Проблемой качественной поставки воды населению Боровского сельского поселения является высокий износ водозаборной станции, здания фильтровальной станции и водопроводной сети, несоответствие качества воды СанПиН 2.1.4.1074-01.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- строительство водоподготовительных установок;

- замена изношенных сетей;

- ремонт водозаборной станции;

- оптимизация гидравлического режима;

- ремонт линии электропередачи от здания фильтрационной станции до водозабора первого подъёма.

Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также зеленых насаждений.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованное горячее водоснабжение в Боровском сельском поселении отсутствует. Население использует индивидуальные нагревательные элементы.

# Существующие технические и технологические решения

# по  предотвращению замерзания воды

Рисунок 1.1.5 – Карта-схема промерзания грунтов на территории Российской Федерации

В соответствии с картой-схемой промерзания грунтов на территории РФ, изображенной на рисунке 1.1.5, место расположения Боровского сельского поселения (п.Боровой) не относится к территориям распространения вечномерзлых грунтов. В связи с этим, вопрос выбора технологических решений по предотвращения замерзания воды в рамках схемы водоснабжения не рассматривается.

# Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом  законном основании объектами централизованной системой

водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

(границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованного водоснабжения, находящиеся в границах Боровского сельского поселения являются собственностью Боровского сельского поселения и эксплуатируются ООО «РОСА».

# Направления развития централизованных систем водоснабжения

# Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели

# развития централизованных систем водоснабжения

Направления, принципы и задачи развития централизованных систем водоснабжения должны формироваться в соответствии с требованиями современного законодательства РФ, учитывая текущее положение и техническое состояние объектов водоснабжения, а также соответствуя основным направлениям развития Генерального плана муниципального образования «Боровское сельское поселение».

Исходя из особенностей организации и технологических проблем централизованного водоснабжения сельского поселения, следует определить следующие основные направления развития систем водоснабжения:

реконструкция водопроводной сети и водозаборных объектов. Данные мероприятия увеличат надёжность и бесперебойность водоснабжения населения, повысят качество отпускаемой воды;

- качество подаваемой воды потребителям должно соответствовать СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В существующих условиях для достижения этого необходимо создание возможности для организации комплексной водоподготовки, своевременное бурение новых скважин, замена ветхих участков сетей и объектов систем водоснабжения;

снижение потерь в сетях, что позволит уменьшить затраты на обслуживание сетей и повысит эффективность системы водоснабжения;

реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2033 года и подключения новых абонентов к централизованным системам водоснабжения;

минимизация аварийных ситуаций на объектах систем централизованного водоснабжения и обеспечение экологической безопасности при эксплуатации объектов системы централизованного водоснабжения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Боровского сельского поселения являются:

постоянное	улучшение	качества	предоставления	услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования 	развития	системы	водоснабжения,

реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Исходя из вышеперечисленных принципов развития систем централизованного водоснабжения, производится расчет следующих целевых показателей:

показатели качества питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения

# в зависимости от различных сценариев развития поселения

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития муниципального образования «Боровское сельское поселение».

Стратегической целью развития Боровского сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Изменение численности населения п.Боровой на расчетный срок прогнозируется на снижение. Факт на 2022 год – 1328 человек. Общая численность населения Боровского сельского поселения, в 2032 году, предположительно, будет на уровне 1200 человек.

Несмотря на снижение численности населения, прогнозируется увеличение количества жилых помещений неблагоустроенных двухквартирных жилых домов к централизованной системе водоснабжения.

В зависимости от темпов подключения и сноса жилья и объектов социальной инфраструктуры, а также объемов финансирования можно определить два сценария развития схемы водоснабжения Боровского сельского поселения.

Сохранение существующей схемы без изменения количества и мощности объектов централизованного водоснабжения.

При этом сценарии к 2033 г.:

Износ водопроводной сети достигнет 90-100%;

Износ водозаборных сооружений достигнет 100%;

Не будет обеспечено подключение новых объектов жилищного фонда.

Изменение схемы водоснабжения в связи с реконструкцией изношенных объектов водоснабжения.

При этом сценарии к 2033 г. следует провести:

реконструкцию водопроводной сети (со степенью износа от 70% на год разработки Схемы);

реконструкцию водозаборных сооружений (со степенью износа от 70% на год разработки Схемы);

реконструкцию водонапорной башни (со степенью износа от 70% на год разработки Схемы).

строительство водоподготовительных установок.

При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения Боровского сельского поселения, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения при реализации Генерального плана Боровского СП, остаются нерешенными вопросы по качеству подаваемой воды и бесперебойному обеспечению водой потребителей. Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

При этом сценарии необходимо переложить водопроводы, имеющие износ от 70% и аварийность выше 10 повреждений на 1 км. Это необходимо для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением вновь подключаемых объектов жилищного фонда и для снижения потерь при транспортировке воды.

# Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой,

# технической воды при её производстве и транспортировке

Общий баланс водопотребления питьевой воды на территории Боровского сельского поселения представлен в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 – Баланс водопотребления питьевой воды за 2022 год

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем | Соотношение между величинами |
| --- | --- | --- | --- |
| Подъем | м3 | 55100 | 100 % от общего забора воды |
| Покупная вода | м3 | - | - |
| Потери | м3 | 30 | 0,06 % от общего забора воды |
| Реализация услуг, в т.ч. | м3 | 55070 | 99,94 % от общего забора воды |
| - население | м3 | 46017 | 83,6 % от воды, используемой потребителями |
| - бюджетные организации | м3 | 6038 | 11,0 % от воды, используемой потребителями |
| - прочие потребители | м3 | 3015 | 6,0 % от воды, используемой потребителями |

Данные указаны в соответствии с полученными фактическими показателями от снабжающей организации.

Централизованное горячее водоснабжение на территории Боровского СП отсутствует.

Учет технической воды не ведется. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

# Территориальный баланс подачи воды

# по технологическим зонам водоснабжения

В соответствии с СП 31.13330.201 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и фактическими данными распределение затрат потребленной воды (забор, подача) по всем технологическим зонам ХВС происходило следующим образом (таблица 1.3.2).

Таблица 1.3.2 - Распределение фактических затрат воды в 2022 году

| № п/п | Наименование территории с централизованным холодным водоснабжением | Ед. изм. | 2022 г. | Средний за сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем воды из источников водоснабжения | м3 | 55100 | 150,96 |
| 2. | Потребление воды на собственные нужды | м3 | - | - |
| 3. | Объем питьевой воды поданной в сеть | м3 | 55070 | 150,88 |
| 4. | Потери воды | м3 | 30 | 0,08 |
| 5. | Объем воды, отпущенной абонентам | м3 | 55070 | 150,88 |
| 6. | По категориям потребителей | м3 | 55070 | 150,88 |
| 6.1 | населению | м3 | 46017 | 120,07 |
| 6.2 | бюджетные организации | м3 | 6038 | 16,54 |
| 6.3 | прочим организациям | м3 | 3015 | 8,26 |

# Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Реализация горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов приведена в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3 — Реализация воды по группам абонентов

| Наименование | Существующее (фактическое) водопотребление, м3/год | Существующее (фактическое) водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 55100 | 150,96 |
| Собственные нужды | - | - |
| Жилая застройка с дворовыми колонками | 46017 | 120,07 |
| Образовательные учреждения: | 1465,08 | 4,01 |
| Школа | 604,08 | 1,66 |
| Детский сад | 861,0 | 2,36 |
| Административные учреждения: | 3899,88 | 10,68 |
| ДК | 22,68 | 0,06 |
| Амбулатория | 3783,6 | 10,37 |
| Почта | 93,6 | 0,26 |
| Прочие учреждения | 1919 | 5,26 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 28872 | 79,10 |

Наибольший	объем	потребления	питьевой	воды	на	территории Боровского сельского поселения приходится на население.

# Сведения, о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих

нормативах потребления коммунальных услуг

В соответствии со ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и с приказом Государственного комитета Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике от 28 августа 2012 г. N 42 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды, по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии приборов учета расхода холодной и горячей воды в Республике Карелия  (с изменениями), были утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых домах с различной степенью благоустройства на территории Республики Карелия.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Республики Карелия представлены в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях

| №п/п | Вид благоустройства | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых помещениях, куб. м на 1 человека в месяц | в жилых помещениях, куб. м на 1 человека в месяц |
| 1 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, оборудованных душами и ваннами | 4,2 | 2,9 |
| 2 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, оборудованных душами (без ванн) | 3,8 | 2,4 |
| 3 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, не оборудованных ваннами и душами | 3,0 | 1,6 |
| 4 | Централизованное холодное водоснабжение с использованием водонагревателей на твердом топливе в домах, оборудованных душами и ваннами | 6,0 |  |
| 5 | Централизованное холодное водоснабжение с использованием газовых и электрических водонагревателей в домах, оборудованных душами и ваннами | 6,7 |  |
| 6 | Централизованное холодное водоснабжение с использованием газовых и электрических водонагревателей в домах, оборудованных душами без ванн | 6,1 |  |
| 7 | Централизованное холодное водоснабжение с использованием газовых и электрических водонагревателей в домах, не оборудованных ваннами и душами | 4,5 |  |
| 8 | Централизованное холодное водоснабжение в домах с централизованным водоотведением (без водонагревателей, ванн и душа) | 2,0 |  |
| 9 | Централизованное холодное водоснабжение в домах без централизованного водоотведения (без водонагревателей, ванн и душа) | 1,3 |  |
| 10 | Централизованное холодное водоснабжение в домах без централизованного водоотведения (слив в яму), оборудованных ваннами, душами | 7,2 |  |
| 11 | Холодное водоснабжение из уличных водоразборных колонок | 1,0 |  |

Исходя из приведённой таблицы средняя норма потребления для жилых домов с централизованным холодным водоснабжением составляет в среднем 6 м3/чел в месяц.

Средний фактический расход холодной воды в Боровском сельском поселении за 2022 год для жилой застройки составил 126,07 м3 в сутки на всех потребителей водоснабжения, или 3,5 м3 на человека в месяц. Нормативный показатель составляет 6 м3/чел в месяц. Таким образом, нормативный расход воды населением не превышается.

# Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

На сегодняшний день в Боровском сельском поселении центральное водоснабжение имеется у 618 абонентов жилищного фонда и 15 организаций, приборами учета оснащены не все абоненты, что не соответствует требованиям Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Для определения перспективного спроса на водоснабжение в соответствии с генеральным планом и данными администрации Боровского сельского поселения был сформирован прогноз застройки Боровского СП, а также приняты во внимание изменения численности населения на период до 2033 года.

Установленная производительность насосного оборудования составляет 1200 м3/сут. Среднесуточный фактический объем потребляемой воды составляет 150,96 м3/сут. В связи с этим можно сделать вывод, что водозаборные сооружения работают на 12,6% установленной мощности, резерв производственных мощностей 1 049,04  м3/сут.

# Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

# на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений,

# городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85,

# а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики

# с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

В соответствии с концепцией развития муниципального образования, направленной на повышение качества жизни населения, планируется обеспечение всех жителей услугой централизованного водоснабжения, отвечающей требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Расчет водопотребления выполнен с учетом увеличения количества подключения жилых помещений к централизованной системе водоснабжения и уменьшения потерь в сети. Динамика роста потребления водного ресурса на расчетный срок представлена в таблице 1.3.7.

Таблица 1.3.7 – Прогнозируемый баланс потребления питьевой, горячей, технической воды с 2023 по 2033 гг.

| Показатели | Объем воды, м3/год |
| --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2028 | 2029-2033 |
| Численность абонентов на конец периода | 633 | 635 | 638 | 650 | 800 | 950 |
| Поднято воды, м3/год | 55100 | 55250 | 55475 | 56375 | 67625 | 78875 |
| Покупная вода, м3/год | - | - | - | - | - | - |
| Вода, использованная потребителем, м3/год, в т.ч. | 55070 | 55220 | 55445 | 56345 | 67595 | 78845 |
| Реализация: | 55070 | 55220 | 55445 | 56345 | 67595 | 78845 |
| - население | 46017 | 46167 | 46392 | 47292 | 58542 | 69792 |
| - бюджетные организации | 6038 | 6038 | 6038 | 6038 | 6038 | 6038 |
| - прочие потребители | 3015 | 3015 | 3015 | 3015 | 3015 | 3015 |
| Потери, м3/год | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Исходя из принятой концепции развития Боровского сельского поселения, описанной в Разделе 1.2.2 настоящего документа, ожидаемый объем потребления питьевой воды к 2033 году может увеличиться до 30,14% от общего количества поднимаемой воды.

# Описание централизованной системы горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения на территории Боровского сельского поселения отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

# Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

В границах сельского поселения услуга горячего водоснабжения не осуществляется. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении холодной воды приведены в таблице 1.3.9.

Таблица 1.3.9 - Фактическое и ожидаемое потребление воды

| Вода | Потребление воды |
| --- | --- |
|  | Фактическое | Ожидаемое |
|  | Годовое, тыс.м³/год | Суточное, м³/сут. | Макс. суточное, м³/сут. | Годовое, тыс. м³/год | Суточное, м³/сут. | Макс. Суточное, м³/сут. |
| Горячая | - | - | - | - | - | - |
| Питьевая | 55,1 | 150,96 | 150,96 | 78,88 | 216,1 | 216,1 |
| Техническая | - | - | - | - | - | - |

Ожидаемое потребление будет больше существующего приблизительно в 1,43 раза, в связи с увеличением количества абонентов неблагоустроенного жилищного фонда. При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше, так как жители, при наличии приборов учёта, стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

    - Описание территориальной структуры потребления горячей,

питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам

организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Боровского сельского поселения имеется одна технологическая зона. Изменений до 2033 года не ожидается, поэтому территориальная структура потребления воды значительно не изменится.

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение

по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий,

объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов

исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Исходя из сведений потребления и прогноза развития сельского поселения, была произведена оценка объема реализации водного ресурса на перспективу до 2033 года с разбивкой по группам абонентов. Главным образом рост потребления придется на население. Это связано, прежде всего, с увеличением количества подключаемых к централизованной системе водоснабжения жилых помещений неблагоустроенного жилищного фонда.

Таблица 1.3.11 - Перспективный баланс реализации водного ресурса

| Показатели | Объем воды, м3/год |
| --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2028 | 2029-2033 |
| Численность абонентов на конец периода | 633 | 635 | 638 | 650 | 800 | 950 |
| Поднято воды, м3/год | 55100 | 55250 | 55475 | 56375 | 67625 | 78875 |
| Покупная вода, м3/год | - | - | - | - | - | - |
| Вода, использованная потребителем, м3/год, в т.ч. | 55070 | 55220 | 55445 | 56345 | 67595 | 78845 |
| Реализация: | 55070 | 55220 | 55445 | 56345 | 67595 | 78845 |
| - население | 46017 | 46167 | 46392 | 47292 | 58542 | 69792 |
| - бюджетные организации | 6038 | 6038 | 6038 | 6038 | 6038 | 6038 |
| - прочие потребители | 3015 | 3015 | 3015 | 3015 | 3015 | 3015 |
| Потери, м3/год | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Водоснабжение по населению рассчитано исходя из прогноза численности населения Боровского СП и перспективного подключения абонентов к системе централизованного водоснабжения.

# Сведения о фактических и планируемых потерях горячей,  питьевой, технической воды при её транспортировке

В 2022 году потери воды составили 30 м3. Несмотря на сильный износ водопроводной сети можно предположить, что потери в 2033 году не изменятся.

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и  водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

# Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

По результатам значений предыдущих разделов составлен общий баланс водоснабжения по муниципальному образованию «Боровское сельское поселение» (таблица 1.3.13). Водоотведение подключаемых абонентов предлагается осуществлять индивидуальными сборными емкостями, т.к. строительство сетей водоотведения и дальнейшая их эксплуатация для столь небольшого объема канализационных стоков экономически невыгодна.

Таблица 1.3.13 – Общий баланс перспективного водоснабжения

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем 2022 2032 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2033 |
| кол-во абонентов | ед | 633 | 940 |
| Забор воды | м3/год | 55100 |  |
| Общий полезный отпуск, в том числе: | м3/год | 55070 | 78845 |
| - население | м3/год | 46017 | 69792 |
| - бюджетные организации | м3/год | 6038 | 6038 |
| - прочие потребители | м3/год | 3015 | 3015 |
| Потери в сетях при передаче, тыс. м3/год | м3/год | 30 | 30 |

Перспективный баланс рассчитан исходя из прогнозируемого количества подключаемых к централизованной системе водоснабжения жилых помещений неблагоустроенного жилищного фонда.

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой

воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

В Боровском сельском поселении существует одна технологическая зона.  Основной источник водоснабжения  - поверхностный источник – р. Чирко-Кемь.

Установленная производительность водозабора составляет 1 200 м3/сут. Среднесуточный объем потребляемой воды на перспективу будет составлять 216,1 м3/сут. В связи с этим можно сделать вывод, что водозаборные сооружения будут работать на 18,01% установленной мощности.

# Наименование организации,

# которая наделена статусом  гарантирующей организации

По состоянию на 2023 год организацией наделенной статусом гарантирующего поставщика холодного водоснабжения на территории Боровского сельского поселения является ООО «РОСА».

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

# Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

# с разбивкой по годам

Целью всех мероприятий, реконструкции и техническому перевооружению комплекса водоснабжения является:

бесперебойное снабжение Боровского сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования;

контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки;

эффективность использования ресурсов и сокращение потерь воды при транспортировке.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборных узлов и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, бюджетных организации и т.д. Перечень предлагаемых мероприятий к реализации с разбивкой по годам в рамках существующей схемы водоснабжения сельского поселения приведён в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Год выполнения |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники |
| 1. | Внедрение систем автоматизации и диспетчеризации | 2023-2028 |
| 2. | Ремонт водозаборных сооружений, 2 шт. | 2023-2033 |
| Сети водоснабжения |
| 3. | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения | 2023-2033 |
| 4. | Строительство установок комплексной водоочистки | 2023-2033 |

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

Основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении Боровского сельского поселения являются - износ водонапорной башни, износ водозаборных сооружений и износ водопроводной сети, качество подаваемой воды не соответствует СанПиН 1.2.3685-21.

Для повышения качества и надежности водоснабжения рекомендуется перекладка изношенных сетей с заменой на более современные полиэтиленовые трубы. Срок службы таких водопроводов составляет до 50 лет, а стоимость значительно ниже, чем у стальных труб с теми же параметрами.

Строительство установок комплексной водоочистки необходимо провести с целью доведения воды до качества, соответствующего питьевой воде.

Внедрение систем автоматизации и диспетчеризации рекомендуется в целях повышения энергетической эффективности водонапорных скважин. Система обеспечит сбор информации о работе скважин, охранной сигнализации и дистанционным телеуправлением включения – выключения насосов, дистанционным сбросом ошибок, автоматическим контролем и управлением отопительным оборудованием скважин.

# Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу

# из эксплуатации объектах водоснабжения

Целью всех мероприятий по реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Боровского сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

На территории сельского поселения рекомендуется строительство водоподготовительных установок в здании фильтрационной станции.

Сведения	о	действующих	объектах,	предлагаемых	к реконструкции (техническому перевооружению)

На расчетный срок планируется ремонт водопроводной сети в п.Боровой.

Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации

На территории сельского поселения отсутствуют объекты водоснабжения, предлагаемые к выводу из эксплуатации.

# Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации,

осуществляющих водоснабжение

В Боровском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение. На конец расчетного периода планируется организовать работу диспетчерской службы.

При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

повышение безопасности производственных процессов;

повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

# Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На данный момент в п.Боровой центральное водоснабжение имеется у 633 абонентов, приборы учета есть не  у всех абонентов. Необходимо провести работу по установке приборов учета у всех абонентов централизованного водоснабжения. Опираясь на показания счетчиков, будет обеспечена возможность осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

# Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми, хозяйтвенно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами.

Схема водоснабжения Боровского сельского поселения приведена в Приложении.

# Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Месторасположение вновь строящейся станции водоподготовки – внутри действующего здания фильтрационной станции.

# Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения останутся неизменными, а, значит, границы зон размещения останутся прежними.

# Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема водоснабжения Боровского сельского поселения представлена в Приложении.

# Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

Водоснабжение потребителей Боровского сельского поселения определенного объема и установленного качества гарантируется за счет использования оборудования рассчитанного на большие параметры потребления.

Мероприятия по обеспечению надежности планируется обеспечить наличием надежного насосного оборудования водозаборных сооружений, надлежащей	эксплуатации	запорной арматуры, 	наличия дублирующих  трубопроводов объединенных в кольцевую схему.

Качество подаваемой воды необходимо контролировать по результатам анализов контролирующими органами.

# Организация и обеспечение централизованного водоснабжения

# на территориях, где оно отсутствует

На территории Боровского сельского поселения обеспечение централизованного водоснабжения, там, где оно отсутствует, планируется. Подключение осуществляется потребителями самостоятельно и за счет собственных средств.

# Обеспечение водоснабжения объектов перспективной

# застройки  населенного пункта

В Боровском сельском поселении отсутствуют утвержденные планы перспективного строительства жилых домов и общественных зданий. При увеличении застройки проект водоснабжения объектов нового строительства разрабатывается в составе проектной документации на строительство объектов.

# Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В настоящее время существует необходимость проведения мероприятий по сокращению потерь воды при ее транспортировке. Для исключения потерь при транспортировке необходимо произвести капитальный ремонт или реконструкцию существующих систем водоснабжения с применением инновационных материалов, строго соблюдать инструкции по эксплуатации оборудования и сроки эксплуатации используемых сооружений, оборудования и трубопроводов.

# Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение

# соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям

законодательства Российской Федерации

В настоящее время водоснабжение Боровского сельского поселения производится с нерегулярным проведением анализа качества добываемой и подаваемой в распределительную сеть воды, на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Вода на территории поселения не соответствуют предъявляемым требованиям.

После производства проектных и строительных работ по организации предварительной подготовки воды эксплуатирующим организациям необходимо производить периодический отбор проб и проведение лабораторных исследований на предмет соответствия качества подаваемой воды в сеть водоснабжения требованиям нормативной документации с периодичностью установленной законодательством.

    - Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды

Территория Боровского сельского поселения не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов. При разработке проектной документации на строительство водопроводной сети водоснабжения предусматривать мероприятия по защите труб от замерзания не требуется.

Необходимо учитывать глубину промерзания грунта в зимний период при проектировании глубины прокладки водоводов. В соответствии со СНиП 2.02.01-83* глубина промерзания грунта на территории Республики Карелия составляет от 1,24 м до 2,08 м в зависимости от типа грунта и расположения населенного пункта относительно Севера.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

# Меры по предотвращению вредного воздействия на водный  бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов

централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод

Технологический процесс забора воды из поверхностных вод и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Основными проблемами в части влияния системы водоснабжения муниципального образования «Боровское сельское поселение» на экологическую безопасность водных ресурсов области являются:

вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;

отсутствие очистных сооружений и канализации на территории Боровского сельского поселения.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду

при реализации мероприятий по снабжению и хранению

химических реагентов, используемых в водоподготовке

На территории Боровского сельского поселения не используются химические реагенты в водоподготовке. В связи с этим отсутствуют меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при транспортировке и хранению химических реагентов.

# Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2021 году, изданным Министерством жилищно-коммунального хозяйства РФ, по существующим сборникам НЦС в ценах и нормах 2021 года.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

156 069,43 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов.

Таблица 1.6 – График финансирования в мероприятия по модернизации систем водоснабжения Боровского сельского поселения

| Наименование | Год выполнения | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2023-2028гг., тыс. руб. | 2029-2033 гг., тыс. руб. |  |
| Подземные источники |
| Внедрение систем автоматизации и диспетчеризации | 1238,00 | 928,50 | 2166,50 |
| Ремонт зданий водозаборных сооружений и фильтрационной станции, 2 шт. | 7000,00 | 6000,00 | 13000,00 |
| Сети водоснабжения |
| Ремонт (перекладка) ветхих сетей водоснабжения (8 800 м.п.) | 11000,00 | 11000,00 | 22 000,00 |
| Строительство установки комплексной Водоочистки (с выводом водоотвода в централизованную систему водоотведения) | 1500,00 | 3000,00 | - |
| Итого: | 20738,00 | 20928,50 | 37166,50 |

  - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Целевые показатели централизованных систем водоснабжения описываются в приказе Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение - показатели деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы.

Целевые показатели устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоснабжения и водоотведения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с установленными требованиями и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели деятельности устанавливаются, исходя из:

фактических показателей деятельности организации за истекший период регулирования;

результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Плановые	показатели	развития	системы	централизованного водоснабжения представлены ниже (таблица 1.7).

Таблица	1.7	-	Плановые	показатели	развития	системы централизованного водоснабжения.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год | Целевой год |
| --- | --- | --- | --- |
| Качество воды |
| Соответствие качества холодной воды установленным требованиям | % | 0 | 100 |
| Соответствие качества горячей воды установленным требованиям | % | - | - |
| Надежность и бесперебойность водоснабжения |
| Непрерывность водоснабжения | ч/сут | 24 | 24 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | - | - |
| Доля сетей нуждающихся в замене | % | 84,6 | 0 |
| Качество обслуживания абонентов |
| Охват населения централизованным водоснабжением | % | 67,0 | 67,0 |
| Обеспеченность потребителей приборами учета воды | % | 100 | 100 |
| Эффективность использования ресурсов |
| Удельное водопотребление: |
| Население | л/чел/сут | 63,3 | 63,3 |
| Уровень потерь воды | м3/год | 30 | 30 |

# Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

Качество воды – круглосуточное наличие возможности потребления питьевой воды в необходимом объеме и соответствующей СанПиН 1.2.3685- 21 по качественным показателям.

Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля объема питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля объема питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующего установленным требованиям по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Водоснабжение Боровского сельского поселения осуществляется поверхностного источника р. Чирко-Кемь. Подаваемая вода потребителям должна проходить лабораторные исследования на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

# Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

В Боровском сельском поселении ожидается улучшение показателя надежности водоснабжения за счет замены водопроводов, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

    - Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке устанавливается в отношении:

а) уровня потерь холодной воды при транспортировке;

б) доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевой показатель потерь холодной воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доля абонентов, указанная в подпункте «б» настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды подтвержденных данными приборов учета.

За время эксплуатации 84,6% водопроводных сетей Боровского сельского поселения износились и требуют реконструкции. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Целевые показатели централизованных систем водоснабжения устанавливаются приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и перечислены выше в пп. 1.7 – 1.7.3. Иные показатели отсутствуют.

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Боровского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

# 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

# Существующее положение в сфере водоотведения поселения

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории

поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Система централизованной канализации в Боровском сельском поселении имеется. В настоящее время хозяйственно-бытовые сточные воды, поступающие в  централизованную систему канализации п. Боровой, сбрасываются в реку Чирка-Кемь в полном объеме без очистки.

Сточные воды от зданий, подключённых к централизованной системе водоснабжения, но не имеющих централизованного водоотведения, поступают в выгребные ямы, с последующим вывозом специальной техникой и сбросом в общий сток из системы канализации п. Боровой, сбрасываются в реку Чирка-Кемь в полном объеме без очистки

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита  (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений,  создаваемых абонентами

Система водоотведения п. Боровой идентифицирована как неполная раздельная. В посёлке имеется уличная сеть хозяйственно-бытовой канализации, к которой подключена часть жилого фонда и административные здания. Отведение поверхностного стока - неорганизованное, в пониженные места рельефа. Закрытая сеть дождевой канализации отсутствует, что приводит к поступлению в сети хозяйственно-бытовой канализации значительных объемов поверхностного стока, в периоды интенсивного снеготаяния и осенних дождей, кратно превышающих объемы хозяйственно-бытового стока.

Уличная сеть хозяйственно-бытовой канализации протрассирована только по центральной части поселка, по данным Администрации Боровского сельского поселения к уличной сети подключены не более 70% абонентов жилого фонда поселка.

Хозяйственно-бытовая канализация - самотечная, сточные воды от абонентов собираются в приемном резервуаре канализационной насосной станции, расположенной в юго-западной части поселка и самотеком стекают в р. Чирко-Кемь.

Водные объекты, которые потенциально могут быть использованы для  выпуска сточных вод – р. Чирко-Кемь и ламбина без  названия, которая не зарегистрирована в государственном реестре водных объектов РФ, что не позволяет подтвердить факт принадлежности объектов к федеральному уровню собственности, и, как следствие, не позволяет заключить договор на специальное водопользование для сброса сточных вод.

Весь объем сточных вод, поступающих в сети канализации поселка, сбрасывается без очистки в реку Чирко-Кемь.

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Технологические зона водоотведения в Боровском сельском поселении одна.

# Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Очистные сооружения на территории Боровского сельского поселения отсутствуют.

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах  централизованной системы водоотведения

Сети и трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации  очень сильно засорены и обросли внутри различными примесями, подвергнуты сильной коррозией, вследствие чего имеются протечки.

Напорный коллектор диаметром 150 мм  протяженностью 2 280 м. неисправен, требуется полная замена самотечных трубопроводов  и канализационных колодцев – 152 шт. а  также  канализационных  насосных станций -4 шт.

# Оценка безопасности и надежности объектов централизованной

# системы водоотведения и их управляемости

Хозяйственно-бытовая канализация - самотечная, сточные воды от абонентов собираются в приемном резервуаре канализационной насосной станции, расположенной в юго-западной части поселка и самотеком стекают в р. Чирка-Кемь.

Весь объем сточных вод, поступающих в сети канализации поселка, сбрасывается без очистки в реку Чирко-Кемь.

Слив сточных вод без очистки в р. Чирко-Кемь наносит непоправимый ущерб экологии. В связи с этим, необходимо строительство канализационно-очистных сооружений.

Под надежностью участка водоотводящего трубопровода понимается его свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчётных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды.

Трубопроводы системы канализации – наиболее функционально значимый элемент системы водоотведения.

В то же самое время именно трубопроводы наиболее уязвимы с точки зрения надежности: в настоящее время износ канализационных сетей п.Боровой составляет 100%. Поэтому требуется проведение ежегодных и своевременных капитальных ремонтов канализационных сетей.

При оценке надежности водоотводящих сетей к косвенным факторам, влияющих на риск возникновения отказа следует отнести следующие факторы:

(год укладки водоотводящего трубопровода,

(диаметр трубопровода (толщина стенок),

(нарушения в стыках трубопроводов,

(дефекты внутренней поверхности,

(засоры, препятствия,

(нарушение герметичности,

(деформация трубы,

(глубина заложения труб,

(состояние грунтов вокруг трубопровода,

(наличие (отсутствие) подземных вод,

(интенсивность транспортных потоков.

Оценка косвенных факторов и их ранжирование по значимости к приоритетному фактору (аварийности) должно производиться с учетом двух основных условий:

1. минимального ущерба (материального, экологического, социального) в случае аварийной ситуации, например, отказа участка водоотводящей сети;

2. увеличения срока безаварийной эксплуатации участков сети.

В условиях застройки территории применяется применение траншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Для участков трубопроводов, подлежащих замене или прокладываемых вновь, наиболее эффективным, надежным и современным материалом является полиэтилен, который не подвержен коррозии и выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе.

# Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Мониторинг за расходом сточных вод и их качеством на сетях водоотведения в п. Боровой не ведется.

Сточные воды по системе трубопроводов системы канализации отводятся от жилой и общественной застройки и без очистки сбрасываются на рельеф, что создает большую угрозу экологической обстановке п.Боровой. Длительный сброс неочищенных сточных вод способен оказать крайне негативное воздействие на состояние водоемов. При этом на полную или частичную очистку водных объектов зачастую требуются многолетние усилия, а также значительные финансовые вложения.

# Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

15 многоквартирных домов и один объект социального значения  канализованы в надворные уборные с утилизацией стоков специализированным транспортом без очистки в р Чирко-Кемь.

# Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Существующие	технические	и	технологические	проблемы водоотведения:

Высокая степень износа трубопроводов канализационных сетей.

Отсутствие очистных сооружений биологической очистки сточных вод.

Износ оборудования канализационных насосных станций.

Отсутствие системы дождевой канализации.

Недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

    - Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения,

включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселения,

а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых

на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782».

Постановлением устанавливается:

перечень оснований отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений и городских округов;

перечень оснований отнесения сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), к сточным водам, учитываемым в целях отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения (канализации) поселений и городских округов;

порядок определения объемов сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации).

# Балансы сточных вод в системе водоотведения

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс водоотведения – количество фактически отводимых сточных вод за рассматриваемый период (год).

Объем сточных вод по п.Боровой:

| Год | Объем централизованных сточных вод (кбм) | Объем децентрализованных сточных вод (кбм) |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 37000 | 171 кб.м |
| 2021 | 53497 | 288 кб.м |
| 2022 | 39890 | 240 кб.м |

.

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных  вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В	Боровском сельском поселении отсутствуют ливневые канализации и  дренажные системы.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод на территории Боровского сельского поселения не ведется. Количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. В соответствии с федеральным законом №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2012 г. должно осуществляться развитие коммерческого учета сточных вод.

    - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты анализа поступления сточных вод, в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет отсутствуют.

# Прогноз объема сточных вод

# Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе Боровского сельского поселения следует принимать равным расчетному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.03-85 п. 21 без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

Объем сточных вод на расчетный 2033 год был рассчитан на основании динамики численности абонентов и среднесуточным нормативом потребления водного ресурса в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 2.3.1 - Существующий и прогнозный баланс объема сточных вод Боровского сельского поселения

| Наименование | Норма расхода воды, л/чел. сут. | Количество водопотребителей, чел | Водоотведение, м³/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 160 | 0 | 0 | Норма расхода согласно СП 31.13330.2012, табл.1 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателям | 180 | 352 | 63,4 | Норма расхода согласно СП 31.13330.2021, табл.1 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | 180 | 0 | 0.0 | Норма расхода согласно СП 31.13330.2021, табл.1 |
| Неканализованные районы - водоотведение с помощью ассенизационных машин | 25 | 730 | 18,3 | Норма расхода согласно СП 32.13330.2018, п. 5.1.4 |
| Техническая вода для разбавления стока неканализированных районов (120% от нормы водоотведения неканализованных районов) | 30 | 730 | 21,9 | Норма расхода согласно СП 32.13330.2018, п. 6.10.3 |
| ИТОГО (от населения, существующее положение) |  |  | 103,6 |  |
| Перспектива по количеству населения (Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателям) | 180 | 0 | 0.0 | Норма расхода согласно СП 31.13330.2021, табл.1 |
| Перспектива по количеству населения (Неканализованные районы - водоотведение с помощью ассенизационных машин) | 25 | 310 | 7,8 |  |
| Перспектива по количеству населения (Техническая вода для разбавления стока неканализированных районов) | 30 | 310 | 9,3 |  |
| ИТОГО (от населения) |  |  | 120,7 |  |
| Нужды местной промышленности (12%) |  |  | 14,5 | СП 32.13330.2018, п. 5.1.5 |
| Неучтенные расходы (8%) |  |  | 9,6 | СП 32.13330.2018, п. 5.1.5 |
| Неорганизованный приток (8%) |  |  | 9,6 | СП 32.13330.2018, п. 5.1.5 |
| ИТОГО среднесуточный расход сточных вод |  |  | 154,4 | СП 32.13330.2018, п. Г.3.2 |
| Максимальный расчетный суточный приток сточных вод (К=1.3) |  |  | 200,7 | СП 31.13330.2012, п. 5.2 |
| Максимальный расчетный суточный приток сточных вод с учетом неорганизованного притока (К=1.3) |  |  | 260,9 | СП 32.13330.2018, п. Г.3.2 |
| Максимальный расчетный часовой приток сточных вод (К=1.3) |  |  | 60,0 | СП 31.13330.2012, п. 5.2 |
| Максимальный расчетный часовой приток сточных вод с учетом неорганизованного притока (К=1.3) |  |  | 78,1 | СП 32.13330.2018, п. Г.3.2 |

# Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Территориальную структуру водоотведения в прогнозе до 2033 г. для населенных пунктов, имеющих центральную канализацию, на данном этапе рассчитать не представляется возможным ввиду отсутствия данных.

# Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по  годам

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе Боровского сельского поселения принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 260,9 м3/сутки.

# Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Канализационные насосные станции (КНС) систем водоотведения – это комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий отведение сточных вод в соответствии с нуждами потребления. Канализационные насосные станции обеспечивают подачу сточных вод на очистные сооружения, если рельеф местности не позволяет отводить эти воды самотеком. Данные по КНС п.Боровой не предоставлены.

# Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей канализационных очистных сооружение на территории сельского поселения не проводился, вследствие отсутствия очистных сооружений.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации  объектов централизованной системы водоотведения

# Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» Схемы разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения Боровского сельского поселения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки СВ, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованных систем водоотведения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013

№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки    и    утверждения    схем    водоснабжения    и    водоотведения»,

«Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели качества очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

На первую очередь необходимо провести полную реконструкцию существующих канализационных и очистных сооружений в п.Боровой для обеспечения нормативной отчистки коммунально-бытовых сточных вод. Модернизация очистных сооружений должна включать строительство сооружений глубокой биологической доочистки стоков до норм сброса в водоемы.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

| №п/п | Мероприятие | Срок осуществления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационно-очистных сооружений в п. Боровой | 2025-2033 |
| 2 | Ремонт сетей водоотведения п.Боровой | 2023-2033 |
| 3 | Ремонт канализационно-насосных станций п.Боровой | 2024-2033 |

# Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Предполагается реализация проекта по ликвидации сброса неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод п. Боровой в границах водосбора реки Чирка-Кемь, который предусматривает:

доведение напорного коллектора канализации до участка размещения проектируемых канализационных очистных сооружений,

строительство канализационных очистных сооружений сточных вод, среднесуточный расход сточных вод с учетом неорганизованного притока 154,4 м³/сутки; максимальный расчетный суточный приток сточных вод с учетом неорганизованного притока – 276,8 м3/сут; максимальный расчетный часовой приток сточных вод с учетом неорганизованного притока – 83,6 м3/ч, с сооружениями для переработки осадка в гранулированные удобрения по ТВИ-технологии,

строительство сбросного коллектора очищенных сточных вод и их выпуска,

при необходимости прокладку сетей водопровода к площадке КОС для обеспечения потребностей в воде на хозяйственно-бытовые и технические нужды.

# Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На данный момент сведения о вновь строящихся, реконструирующихся и предлагаемых к выводу из эксплуатации объекта централизованной системы водоотведения отсутствует.

# Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения

на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

На объектах системы водоотведения в Боровском сельском поселении системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения не применяются. Управление осуществляется непосредственно на объектах (отсутствует возможность удаленного управления). Средства  телемеханизации отсутствуют.

Внедрение современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоотведения позволило бы значительно экономить энергетические ресурсы, наладить контроль и управление всей системой водоотведения, повысить надежность ее работы.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов    (трасс)

по территории поселения, городского округа, расположения

намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения

и  их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов по территории Боровского сельского поселения и расположение площадок под объекты водоотведения будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований.

# Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СниП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85*

«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Боровского сельского поселения: Охранная зона канализации. Основные нормы:

для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

# Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

В рамках проекта строительства КОС п. Боровой предусматривается выполнение работ по:

доведению напорного коллектора канализации до участка размещения проектируемых канализационных очистных сооружений,

строительству КНС на 4 насоса (2 рабочих, 2 запасных)

строительству сооружений очистки сточных вод
заводского изготовления, сочетающие методы механической, биологической и физико-химической очистки,

строительству сооружений для обезвоживания, стабилизации, обеззараживания осадка сточных вод,

строительству коллектора очищенных сточных вод,

организации выпуска очищенных сточных вод,

подведению сетей водопровода (технического) для нужд канализационных очистных сооружений до участка, на котором размещаются канализационные очистные сооружения.

Принципиальная возможность размещения указанных объектов представлена на рисунке.

Схема размещения проектируемого линейного объекта

и объектов его инфраструктуры

Строительство новых канализационных очистных сооружений запланировано на земельном участке, расположенном ориентировочно в 1500 м от конечной НС ГНС. Участок на момент разработки не сформирован.

На участке отсутствуют здания и сооружения, растительность представлена травяным покровом с кустарниковой растительностью. Большая часть участка представляет собой неспланированную  поверхность, со спокойным рельефом с общим понижением в сторону водного объекта.

Площадка предполагаемого размещения новых канализационных очистных сооружений (земельный участок КОС) находится в границах п. Боровой, расстояние от ближайших сетей водоснабжения до участка КОС составляет около 1300 м.

Таким образом, при реализации проекта по ликвидации сброса неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в водосборный бассейн р. Чирка-Кемь необходимо не только строительство канализационных очистных сооружений (площадного объекта), но также доведение напорного коллектора канализации от КНС до площадки КОС, прокладка сетей водопровода к площадке КОС для обеспечения потребностей в воде на хозяйственно-бытовые и технические нужды (в случае технической необходимости). В случае выпуска сточных вод в р. Чирка-Кемь требуется прокладка коллектора очищенных сточных вод от площадки КОС  протяженностью около 540 м. В этом случае объект строительства может быть идентифицирован как линейный с сооружениями на нем.

Специальные требования к планировочной организации линейного объекта не устанавливаются, для обслуживания проектируемых канализационных очистных сооружений планируется использование существующих подъездных путей.

Комплексное благоустройство в границах земельного участка (при необходимости устройство тротуаров и проездов с твердым покрытием, площадок для разворота автотранспорта, озеленение с учетом климатических условий,  освещение территории) в соответствии с требованиями нормативным документов, специальные требования не устанавливаются.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, программа повышения эффективности,

# планах мероприятий по охране окружающей среды

Первоочередными мероприятиями по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и водозаборные площадки являются:

( Ремонт (перекладка) сетей водоотведения в Боровском сельском поселении (срок реализации 2023-2033г.);

( Строительство канализационно-очистных сооружений в п.Боровой; (срок реализации 2024-2033 г.).

Основными проблемами централизованной системы водоотведения являются: высокий износ оборудования очистных сооружений, необходимость в модернизации технологии очистки стоков.

В рамках реализации «Схемы водоотведения» планируются мероприятия, направленные на снижение негативного влияния на природную среду.

Предлагаемые схемой мероприятия по модернизации, проектированию и строительству систем отведения и очистки бытовых сточных вод позволят улучшить санитарное состояние на территории (как оснащённой на данный момент централизованными системами канализации, так и вновь присоединяемой) и качество воды поверхностных водных объектов, находящихся на территории муниципального образования.

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн реки Чирко-Кемь при сбросе сточных вод - это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жёстких нормативов качества воды из числа установленных.

Для этого необходимо построить канализационно-очистные сооружения с внедрением современных технологий очистки.

Окончательный перечень решений по инженерной подготовке территории, в том числе решения по инженерной защите территории от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод выполняются на основе результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий.

# Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Для хозяйственно-бытовых сточных вод характерно относительно стабильное качество (при соблюдении норм водопользования). Эти стоки отличаются высоким уровнем микробного загрязнения на фоне значительной концентрации взвешенных частиц и органических веществ. Поэтому перед обеззараживанием необходима их механическая и биологическая очистка.

К наиболее распространенным методам обеззараживания сточных вод в настоящее время относятся: хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое облучение (УФО) и их сочетание. Кроме того, перспективны разрабатываемые обеззараживающие технологии сточных вод, такие как гамма-облучение, электрический импульсный разряд, виброакустический, термический и другие способы. При выборе метода обеззараживания сточных вод необходимо учитывать гигиеническую надежность бактерицидного и вирулицидного эффекта, медикобиологические последствия при дальнейшем использовании обеззараженных стоков, эксплуатационную и экономическую целесообразность.

# Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы

водоотведения

Ориентировочная стоимость проведения изыскательских и проектных работ определяется по проектам аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2022 году, изданным Министерством жилищно-коммунального хозяйства РФ, по существующим сборникам НЦС в ценах и нормах 2022 года.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Оценка капитальных вложений в строительство водоочистных сооружений и канализации:

| №п/п | Мероприятие | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационно-очистных сооружений с учетом разработки проектно-сметной документации | 58 636,43 |
| 2 | Ремонт сетей водоотведения п.Боровой (3600м) | 12 600,00 |
| 3 | Ремонт канализационно-насосных станций п.Боровой | 6 000,00 |
| ИТОГО | 77 236,43 |

# Плановые значения показателей развития централизованной  системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки    и    утверждения    схем    водоснабжения    и    водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели качества очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения отсутствуют, так как на территории сельского поселения нет системы централизованного водоотведения.

# Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

К показателям надежности и бесперебойности водоотведения относится удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей: централизованной комбинированной системы водоотведения и централизованной ливневой системы водоотведения.

Для улучшения надежности и бесперебойности водоотведения необходимы:

проектирование и строительство канализационных сооружений очистки стоков;

своевременная реконструкция сетей водоотведения с целью снижения аварийности и продолжительности перерывов водоотведения.

# Показатели очистки сточных вод

Проектируемые очистные сооружения должны гарантировать обеспечение качества очищенных сточных вод, удовлетворяющих нормативным требованиям. Необходимо производить отбор проб и лабораторные исследования на соответствие показателей, приведенных в таблице 2.7.2, очищенных сточных вод нормативным требованиям.

Таблица 2.7.2 − Концентрация загрязнений сточных вод

| Показатель | Концентрация в поступающем на очистку стоке | Допустимая концентрация на входе в очистные сооружения (ориентировочно) | Концентрация на выходе из очистных сооружений | ПДК для рыбохозяйственных водоемов высшей категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества, мг/л | 257 | 300 | 2.0 – 3.0 | Не более + 0.25 мг/л к фону водоёма |
| БПК5, мгО/л | 230 | 270 | 2.0-3.0 | Не более 3.0 |
| Азот аммонийных солей, мг/л | 34 | 50 | 0.4-0.5 | 0.5 |
| Азот общий, мг/л | 45 | - | 0.06-0.08 | 0.08 |
| Фосфор общий, мг/л | 6.9 | - | 37.0-40.0 | 40 |
| Фосфор фосфатов, мг/л | 3.8 | 35 | 0.2 | 0.2 |
| СПАВ, мг/л | - | 10 | <0.5 | 0.5 |
| Водородный показатель (рН) | - | - | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
| Железо двухвалентное, мг/л | - | - | 0.1 | 0.1 |
| Температура, °С | 5 - 8°С | - | 12-25°С | - |

Для предотвращения загрязнения окружающей среды сточными водами необходимо:

проводить постоянный контроль качества воды, сбрасываемой в естественные водотоки с сооружений очистки;

установить и соблюдать пояса ЗСО на всем протяжении магистральных трубопроводов;

при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

    - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Целевые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке согласно Проекту Приказа Госстроя «Об утверждении Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» устанавливается в отношении:

уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Альтернативного утвержденного нормативного документа, который регламентирует порядок определения показателя эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод, на сегодняшний день нет. В связи с этим, установление целевых показателей по эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод необходимо выполнить при актуализации схемы, при условии, что к моменту актуализации появится соответствующий утвержденный нормативный документ.

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные	объекты	централизованной	системы	водоотведения отсутствуют.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

В первую очередь необходимо провести энергетическое обследование и с получением фактических суточных графиков потребления воды и параметров работы оборудования.

В рамках энергоаудита провести инвентаризацию имеющегося оборудования и сетей.

Рассмотреть предложения и определить технологию водоочистки (станции обезжелезивания), канализационно - очистных сооружений.

Основной упор при развитии системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

Зоны санитарной охраны I пояса артскважин и насосных станций с резервуарами чистой воды в соответствии с требованиями нормативов должны быть огорожены сплошным забором, их территория озеленена и благоустроена. Все ходы и лазы водопроводных сооружений необходимо герметически закрывать для исключения возможности проникновения (в частности через устья скважин) загрязнений и атмосферных осадков.

В части водоотведения необходимо построить канализационно-очистные сооружения в п.Боровой для обеспечения нормативной отчистки коммунально-бытовых сточных вод. Необходима глубокая биологическая доочистка стоков до норм сброса в водоем.

По результатам вышеприведенных мероприятий необходимо разработать комплексную программу развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, позволяющую оптимизировать энерго и эксплуатационные затраты на водоснабжение и водоотведение.

Рассмотреть возможность реализации мероприятий комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры поселения при отсутствии бюджетного финансирования через заключение энергосервсиного контракта. По причине отсутствия других водоснабжающих организаций рекомендовать принять единой водоснабжающей организацией ООО «РОСА».