РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

КАЛЕВАЛЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  БОРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

06 сессия									                     III созыв

# РЕШЕНИЕ

от 23 декабря  2013 г. 						                    	   №  III-06-44

Об утверждении схемы водоснабжения Боровского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

СОВЕТ РЕШИЛ:

- Утвердить схему водоснабжения Боровского сельского поселения (прилагается).

- Настоящее Решение опубликовать в источнике официального опубликования нормативных правовых актов Боровского сельского поселения - «Вестник муниципального образования «Боровское сельское поселение».

- Решение вступает в илу со дня его опубликования.

Глава Боровского сельского поселения					Л.В.Гичка

Утверждено Решением Совета

Боровского сельского поселения

№  III-06-44 от 23.12.2013г.

СХЕМА

водоснабжения Боровского сельского поселения на период  на 2014/2017гг

Паспорт Схемы водоснабжения

| Наименование схемы теплоснабжения | Схема водоснабжения территории п. Боровой, входящего в состав муниципального образования «Боровское сельское поселение» на 2014/2017гг |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Водный кодекс Российской Федерации - Градостроительный кодекс Российской Федерации - Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О водоснабжении и водоотведении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" - Постановление Правительства № 167. Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ. - Постановление Правительства № 307. О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам. - Приказ Госстроя N 168. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. |
| Муниципальный Заказчик-координатор | Администрация Боровского сельского поселения |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Боровское ЖКХ» |
| Цели Схемы теплоснабжения | - Обеспечение безопасности и надежности водоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - Обеспечение энергетической эффективности водоснабжения и пользование системами водоснабжения с учетом требований, установленных федеральными законами - Соблюдение баланса экономических интересов водоснабжающих организаций и интересов потребителей; -Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения |
| Сроки и этапы реализации схемы | 2014-2017 г.г. |

1. Общие положения

Схема водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Боровского сельского поселения водоснабжением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения Боровского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения

3.1. Поселок  Боровой расположен в 140 километрах от районного центра  п. Калевала, в 110 километрах от г. Костомукша. Ближайшие населенные пункты  д. Юшкозеро  -  18 км., п. Юшкозеро – 25 км.. Октябрьская железная дорога соединяет   с   г. Петрозаводск  –  459  километров.

В Боровское сельское поселение входит сельская местность Пизьмагуба, которая находится в 47 км. от Борового на берегу озера Нюк,  площадью  39 га. Указом ПВС КАССР от 20.04.1981 г. д. Пизьмагуба снята с учета населенных пунктов. В настоящее  время в Пизьмагубе имеется более 100 арендаторов земельных участков.

Территория Боровского сельского поселения граничит с территориями  Луусалмского, Юшкозерского, Сосновецкого, Ледмозерского сельских поселений, Костомукшского городского округа. Площадь  Боровского сельского поселения составляет 314756 га. (Лахнозерское лесничество – 102834 га, Боровское лесничество – 100577 га., Пизьмагубское лесничество – 105224 га, Луусалмское лесничество – 6121 га.)

Между: - 64°59' и 64°22' с.ш.

- 30°52 и' 32°48' в.д.

Протяженность: - широтная – 83 км

- меридиональная – 67 км.

3.2. Климат

Зимой преобладают ветры с юго-западной составляющей. Средняя температура января минус 12,0о C. Абсолютный минимум температуры может достигать минус 31о C. Осадков выпадает 23-29 мм в месяц. Продолжительность залегания снежного покрова в среднем составляет 179 дней. Наибольшая из средних толщин снежного покрова на открытом месте составляет 40 см; наблюденный максимум 76 см.

Весной преобладают ветры с юго-западной, составляющей. Переход средних суточных температур к положительным значениям наблюдается во второй половине апреля. Среднемесячное количество осадков составляет 21-32 мм. Снежный покров сходит в конце апреля.

Летом преобладают ветры с северо-восточной и юго-восточной составляющей. Самый теплый месяц лета – июль, его средняя температура 15,0о C. Максимум температуры может достигать 31,0о C. Среднемесячное количество осадков составляет 58-62 мм.

Осенью преобладают ветры с юго-западной составляющей. Осень в общем теплее весны. Переход средней суточной температуры к отрицательным значениям наблюдается в конце октября. Снежный покров устанавливается в начале ноября. Среднемесячное количество осадков составляет 36-53 мм.

3.3. Боровское сельское поселение включает в себя 1 населенный пункт: поселок Боровой, являющийся административным центром сельского поселения и сельскую местностью урочище Пизьмагуба – местность, где жители не проживают на постоянной основе.

Численность населения на 01.01.2013 г. 2200 человек. Планировочная структура посёлка прямолинейная, имеет четкую сетку улиц. Главный въезд осуществляется с северной стороны по грунтовой автодороге, переходящей в улицу Советскую.

.

3.4. Существующее функциональное использование территории Боровского сельского поселения.

В состав земель Боровского сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	зона специального назначения.

•	иные территориальные зоны

3.5. Жилой фонд.

В поселке Боровой жилой фонд состоит и 288 одно - и двухэтажны домов, включающими в себя 1014 квартир, в том числе 288 оборудованы электроснабжением, 88 домов оборудованы централизованной системой отопления, 80 домов оборудованы централизованной системой водоотведения и водоснабжения, более 80 домов подключены к системе централизованного водоснабжения в частном порядке.

3.6. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельским домом культуры, спортивным комплексом п. Боровой, сельской библиотекой-музеем.

Объекты жизнеобеспечения п. Боровой: котельная поселка, насосная станция, водозаборная станция.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2013 г.

Наименование предприятий, учреждений, организаций, предпринимателей

Администрация Боровского сельского поселения

МБУ «Центр культуры и спорта «Гармония»

МОВД «Костомукшский»

Государственная инспекция охотнадзора

Инспектор воинской части

МУ «ЦБ МОУ п. Боровой»

МУ «Калевальская ЦРБ» ТОО «Боровская больница» Отделение сестринского ухода

МБОУ«Боровская средняя общеобразовательная школа»

МБУДО «»Детская музыкальная школа»

МБДОУ «Детский сад п. Боровой»

Отделение МБУ КЦСОН «АУРИНКО»

ДЮСШ

Дом творчества

ГУ «Центр занятости населения Калевальского района»

ГУРК «Калевальское центральное лесничество»

ООО «Аек»

ООО «Вилия»

ОАО «ПСК»

ОАО «Карельская энергосбытовая компания»

МРСК «Северо-запад»

Пожарная часть 21

Путевая часть 43

УФПС РК ФГУП Почта России Карельский почтампт

Дополнительный офис № 8372/01209 п. Боровой

С-ЗЖАКПУ «Отделение ФПК»

ДТЦ 4

ООО «Юшкозерское ЛПХ»

ГУП «Мост» Мастерский дорожный участок Калевальского ДРСУ

ООО «Боровское ЖКХ»

ООО «Кристалл»

Индивидуальные предприниматели

Лесозаготовка

Хрипунов О.В.

Добросельский С.Б.

Глебов И.В.

Хлудов Ю.Н.

Романов С.А.

Лесопереработка

Иванов В.А.

Туризм

Васильев В.Н.

Ковалевич В.Н.

Выращивание скота

Шут М.А.

Полянский М.В.

Ревяко Е.Н.

Сидоренок А.А.

Ремонт мебели, обуви

Денисюк В.Г.

Шитье и вязание

Никутьева З.А.

Специалист по массажу

ИП Мамаев В.В.

Пассажирские и грузовые перевозки

Васильев В.Н.

Шарпанов М.А.

Васильев О.В.

Щербинина Н.Г.

Абайханов Р.А.

Севастьянов А.В.

Иванов В.В.

Такси

Хапонен В.

Маршалков А.А.

3.7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов Боровского сельского поселения.

Инженерное обеспечение Боровского  сельского поселения включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Канализацию;

3.	Теплоснабжение и горячее водоснабжение;

4.	Газоснабжение;

5.	Электроснабжение;

6.	Телефонизацию.

4. Общая характеристика водоснабжения.

4.1. Водоснабжение

Данные о водоснабжении

| Краткое описание существующей системы водоснабжения: (характеристика источника водоснабжения, водозабора, описание системы водоподготовки, перечень сооружений входящих в состав станции водоподготовки и подачи воды в сеть. | После ввода в эксплуатацию ВОС в 1986 году вода подавалась из реки Чирка-Кемь насосной первого подъема на БФС. На БФС вода осветлялась, хлорировалась, фильтровалась (фильтрующий элемент – кварцевый песок) и поступала в резервуар чистой воды (емкость – 1000 м.куб.) затем насосной второго подъема отправлялась в сети водопровода. В настоящее время все это хозяйство пришло в негодность. Схема изменилась и сейчас вода с насосной первого подъема минуя очистку поступает в резервуар и далее насосом второго подъема в водопроводную сеть. |
| --- | --- |
| Соответствует ли требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» на выходе со станции водоподготовки.(если нет, то по каким показателям) | Не соответствует по цветности и повышенному содержанию железа. Остальные показатели в пределах нормы. |
| Процент износа существующих сетей и сооружений системы водоснабжения. | 80% |
| Наличие автоматической системы управления и передачи данных. (если есть, то краткое описание системы) | нет |
| В случае необходимости реконструкции станции водоподготовки представить показатели «сырой» воды в районе водозабора. | Средний суточный расход воды в районе водозабора Максимальный суточный расход Максимальный часовой расход Средняя температура Мутность – 2,64 Цветность - 55 KMnO4 - COD load TOC, mg/l Ammonium nitrogen load, mg/l 0,13 Щелочность 0,15 Жесткость 0,18 Средний pH 6,16 Свободный углекислый газ Coliform bacteria SS, mg/l Содержание алюминия - Содержание железа – 0,58 Содержание марганца |
| Предложения по реконструкции существующих сетей и сооружений водоснабжения. | Строительство новых ВОС в существующем здании с применением современных технологий очистки воды. Замена дефектных участков сетей. |
| Наличие разрешительной документации от органов госконтроля лимитирующей забор воды из водных источников. | Нет |
| Наличие утвержденного градостроительного плана земельного участка сооружений водоподготовки.. |  |
| Технические условия на подключение сооружений водоподготовки к сетям электроснабжения, наличие резерва мощности. | Есть |
| Наличие свободной площади под внедрение новых сооружений в границах территории станции водоподготовки. (Указать примерные размеры.) | Есть |
| Наличие исполнительной документации |  |
| -Схема размещения сооружений. -Топографическая съемка -Экологические изыскания Санитарно-эпидемиологические заключение на использование участка под размещение объектов. Проект санитарно-защитной полосы, с согласованием роспотребнадзора. | Есть Нет Нет |

На территории п. Боровой холодное водоснабжение осуществляет ООО «Боровское ЖКХ»

В настоящее время расход водопотребления составляет Qср =300 м3/сут,  Qмакс =  26,4 м3/час.

Протяженность сетей водоснабжения в поселке составляет 10940 м. Схема водопроводных сетей представлена в приложении к Паспорту схемы. На сети водопровода установлено 14 водоразборных колонок из них в исправном состоянии находится 7. К централизованной системе водоснабжения подключено 47,6% населения.

По полученным от эксплуатирующей организации данным требуется замена 4,9 км сетей водопровода. Износ существующих сетей составляет 80%.

Для подачи воды потребителям в поселке устроено две водопроводных насосных станции. Насосная станция первого подъема расположена на берегу реки, перекачивает воду с водоприемного колодца до фильтровальной станции и резервуара чистой воды. Насосная станция с заглубленным машинным залом. Трубопроводы, арматура на станции со следами обширной коррозии. Насосное хозяйство в неудовлетворительном состоянии, один рабочий насос, резервный демонтирован.

Данные сети - собственность Боровского сельского поселения и содержатся по договору аренды ООО «Боровское ЖКХ».

В связи с тем, что на территории поселка Боровой в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения п. Боровой.

В связи с тем, что сетям водоснабжения п. Боровой  исполнилось уже более 40 лет - степень их износа составляет 80 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей  - Администрации Боровского сельского поселения, не у эксплуатирующей организации не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов, в  жилых домах необходима установка общедомовых приборов учета холодной воды. Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

в 2010 году произведено предварительное обследование системы водоснабжения п.Боровой ЗАО «СМУ-303.

Внесены следующие предложения  - В качестве схемы очистки подаваемой потребителям воды предлагается система, основанная на принципах микрофильтрации.